附件3

广东省县级妇幼保健机构建设基本标准

一、建设原则

第一条  实事求是，合理布局。县级妇幼保健机构按行政区划设置，一个县(市)级政府举办一所妇幼保健机构，在此基础上按照本标准和填平补齐的原则进行房屋建设和设备装备。

第二条  完善功能，满足基本需求。按照县级妇幼保健机构的职责，结合当地妇幼保健需求，在房屋和设备配置上满足妇幼保健功能要求。

第三条  统一标准、规范建设。县级妇幼保健机构建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功能确定建设规模，实行统一技术规范，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。房屋建设以改扩建为主，严格控制新建项目，同时配备必要的设备。

二、房屋建设标准

第四条  县级妇幼保健机构应建立与机构职能相符的科室．根据所在县（市）辖区人口数、服务需要和现有医疗资源确定是否设置产科、妇科、儿科床位及床位数。县级妇幼保健机构一般不设传染病门诊。

第五条  县级妇幼保健机构业务用房面积需达到800平方米。需要住院服务的，建筑面积按每床不少于45平方米增加。

第六条  房屋建设造价原则上按每平方米1000元控制（不含土地及各种取费），具体根据气候、地域等因素可上下浮动10%—20%，改造按每平方米500元控制。

第七条  县级妇幼保健机构科室设置

一、群体保健管理

(一)妇女保健科。下设：婚姻保健、青春期保健、围产保健(含孕产期保健、出生缺陷监测)、妇女病查治(含乳房保健)、更年期保健、女职工保健等专业科室。

(二)儿童保健科。下设：散居儿童保健、集体儿童保健、儿童生长发育(含体格发育与营养、儿童智力与心理发育)、儿童常见病防治、儿童五官保健等专业科室。

(三)健康教育科

(四)信息管理科

二、临床科室

根据需要设置产科、妇科、儿科、新生儿科、计划生育科等。

三、医技科室

(一)检验科

(二)B超室

(三)心电图室

(四)放射科

(五)其他

四、其他科室

(一)药房

(二)消毒供应室

(三)其他

第八条 县妇幼保健机构工作人员编制要本着精简、高效的原则按国家和广东省有关政策规定确定。

三、建筑要求

第九条  区/县级妇幼保健机构建筑应突出妇幼保健服务的特色，体现以人为本的理念，贯彻适用、经济、美观的原则，充分考虑孕妇和儿童等特殊人群的需要，按照经济水平和地域条件合理确定。

第十条  妇幼保健机构院址选择应满足妇幼保健功能与环境的要求，院址应选择在方便群众、环境安静、地形比较规整的位置，并应充分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所。

第十一条  区/县级妇幼保健机构业务区建设用地面积指标(建筑面积：用地面积)原则控制在1：3.0以下。

第十二条   区/县级妇幼保健机构的总平面布局，应根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。应充分利用地形和空间，搞好环境和绿化建设。

第十三条   区/县级妇幼保健机构的总体布局应符合下列要求：

(一)功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉污染。

(二)布局紧凑，交通便捷，管理方便。

(三)保健、住院、手术、功能检查等用房应有安静的环境。

(四)保健、病室、诊疗室等主要医疗用房应是当地最佳朝向。

(五)有利于夏季获得良好的自然通风，多风沙地区应有防风害措施。

(六)适当考虑改、扩建和分期建设的要求。

(七)对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。

第十四条   区/县级妇幼保健机构的出入口一般不应少于二处，规模较小的可只设一处。

第十五条  建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。

第十六条  区/县级妇幼保健机构的建筑宜采用砖混或框架结构，建筑层数宜为1-4层，主要业务用房建筑结构的安全等级不低于二级。

第十七条  在自然通风条件下，室内净高应符合下列规定：

(一)诊查室2.8—3.Om．病房3.O一3.2m。

(二)医技科室应根据设备要求需要确定。

第十八条   区/县级妇幼保健机构建筑装修和防护应符合下列规定：

(一)医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫，不起尘、易维修：手术问、产房墙面可采用瓷砖或其它便于清洗和消毒的材料。

(二)地面用材应采用防滑、宜清理的材料：检验用房的地面材料还应耐腐蚀、宜清洗；部分医疗设备用房应按照设备要求防静电。

(三)化验室、操作台等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管亦采用用耐腐蚀的材料。

(四)放射科、功能检查等用房应有相应的防潮、防辐射、绝缘和漏电保护等设施。

(五)供应、药房(库)、太平间等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其它动物侵入的设施；药房(库)还应有防潮设施。

第十九条    预防保健、门诊、病房、行政办公等用房，应充分利用自然采光和通风，不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施。主要用房的采光窗洞口面积与该用房地面面积之比，不宜小于表1的规定。

第二十条   区/县级妇幼保健机构的给水应符合《生活饮用水卫生标准》，污水排放应达到国家污水处理标准。

第二十一条   位于国家规定采暖地区的区/县级妇幼保健机构应有采暖设施，室内采暖的温度应满足保健、医疗和病人的需要。

第二十二条   供电应符合以下要求：

(一)宜采用双路电源供电，不能保证持续供电的地区，可设自备电源。

(二)电源装配容量应满足现有设备及近期的增容量。

(三)放射科电源，应有独立的进线。

第二十三条   暂时不能供水、供电的地区，应设置简易供水、供电设施。

四、设备配置标准

第二十四条  县级妇幼保健机构医疗设备装备，应符合以下原则：

一、重点投入开展保健服务的设备，突出预防保健功能定位。

二、医疗设备装备水平，应与其医技人员的技术水平、开展的业务项目及工作量相适应。

第二十五条  县级妇幼保健机构的基本设备按表2和填平补齐的原则进行配置。

表1                    主要用房采光表

| 名 称 | 比值 |
| --- | --- |
| 预防保健用房、诊疗室、检查室、健康教育室、医护办公室 | 1/6 |
| 候诊室、病房、配餐室 | 1/7 |
| 更衣室、浴室、厕所 | 1/8 |

表2                     设备重点选配表

| 类别 | 序号 | 装备器械名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇女保健设备 | 1 | 妇科治疗仪 | 台 | 1 |
|  | 2 | 手提式高频探头（7.5Hz）B 超 | 台 | 1 |
|  | 3 | 胎儿心电监护仪 | 台 | 1 |
|  | 4 | 产后康复仪 | 台 | 1 |
|  | 5 | 电子阴道镜 | 台 | 1 |
|  | 6 | 波姆光治疗仪 | 台 | 1 |
|  | 7 | 数码宫颈照相(DCS)** | 台 | 1 |
|  | 8 | 乳腺钼靶X光机 | 台 | 1 |
| 儿童保健设备 | 9 | 儿童视力筛查仪 | 台 | 1 |
|  | 10 | 儿童听力筛查仪 | 台 | 1 |
|  | 11 | 儿童弱视治疗仪 | 台 | 1 |
|  | 12 | 儿童智力测试仪 | 台 | 1 |
|  | 13 | 儿童智力测试软件+配备电脑 | 套 | 1 |
|  | 14 | 经皮侧胆红素仪 | 台 | 1 |
|  | 15 | 婴儿、儿童的身高、体重测量仪 | 台 | 1 |
|  | 16 | 儿童口腔综合治疗椅 | 台 | 1 |
| 其他 设备 | 17 | 全自动双目电动显微镜 | 台 | 1 |
|  | 18 | 手提式B型超声诊断仪(配能与乳腺普查合用的7.5Hz探头) | 台 | 1 |
|  | 19 | 内分泌测定仪 | 台 | 1 |
|  | 20 | 骨密度测定仪 | 台 | 1 |
|  | 21 | 妇幼保健巡回医疗车 | 台 | 1 |
|  | 22 | 救护车 | 台 | 1 |
|  | 23 | 同视机 | 台 | 1 |
|  | 24 | 电脑验光机 | 台 | 1 |
|  | 25 | 彩色超声仪 | 台 | 1 |
|  | 26 | 胎儿监护仪 | 台 | 1 |
|  | 27 | 婴儿呼吸机 | 台 | 1 |
|  | 28 | 普通显微镜 | 台 | 1 |
|  | 29 | 暗视野显微镜 | 台 | 1 |
|  | 30 | 胆红素测定仪 | 台 | 1 |
|  | 31 | 微量元素检测仪 | 台 | 1 |
|  | 32 | 半自动生化仪 | 台 | 1 |
|  | 33 | B型超声诊断仪 | 台 | 1 |
|  | 34 | 血细胞计数仪 | 台 | 1 |
|  | 35 | 尿分析仪 | 台 | 1 |
|  | 36 | 恒温培养箱 | 台 | 1 |
|  | 37 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 |
|  | 38 | 干燥箱 | 台 | 1 |
|  | 39 | 酶标仪+洗板机 | 台 | 1 |
|  | 40 | 超净工作台 | 台 | 1 |
|  | 41 | 高速离心机 | 台 | 1 |
|  | 42 | 普通冰箱 | 台 | 1 |
|  | 43 | 微型震荡器或混匀器 | 台 | 1 |
|  | 44 | 加样器 | 台 | 1 |

# Comments

避免前后重复。

参照卫生部2006年12月印发的《妇幼保健机构管理办法》第九条。