附件1

拟批准的3种食品包装材料用添加剂新品种

一、氟修饰氧化铝表面处理的二氧化钛

| 产品名称 | 中文 | 氟修饰氧化铝表面处理的二氧化钛 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Titanium dioxide treated with fluoride modified alumina |
| CAS号 | ­­—— |
| 使用范围 | 塑料、橡胶、粘合剂 |
| 最大使用量 | 25.0% |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） | —— |
| 备注 |  |

二、α-[4-(3-丁氧基-2-氰基-3-氧代-1-丙烯基) -2-甲氧基苯基]-ω-羟基聚氧乙烯

| 产品名称 | 中文 | α-[4-(3-丁氧基-2-氰基-3-氧代-1-丙烯基) -2-甲氧基苯基]-ω-羟基聚氧乙烯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[4-(3-butoxy- 2-cyano-3-oxo-1-propenyl)-2-methoxyphenyl] -ω-hydroxy- |
| CAS号 | 780763-40-8 |
| 其他名称 | 丁基-2-氰基-3-(4-羟基-3-甲氧基)丙烯酸酯聚乙二醇醚 Polyethyleneglycol ether of butyl 2-cyano-3- (4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylate |
| 使用范围 | 塑料：PET |
| 最大使用量 | 0.4% |
| 特定迁移量或 最大残留量（mg/kg） | —— |
| 备注 | 在所有温度条件下可接触水性、酸性和低酒精度（≤15%乙醇）食品；在100℃ 以下可接触油性和高酒精度（＞15%乙醇）食品。 |

三、N,N＇,N＇＇-[(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1, 3,5-(2H,4H,6H)-三基)三[亚甲基(3,5,5-三甲基-3,1-环己烷二基)]]-三[六氢化-2-氧代-1H-氮杂卓-1-甲酰胺]

| 产品名称 | 中文 | N,N＇,N＇＇-[(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1, 3,5-(2H,4H,6H)-三基)三[亚甲基(3,5,5-三甲基-3,1-环己烷二基)]]-三[六氢化-2-氧代-1H-氮杂卓-1-甲酰胺] |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1H-Azepine-1-carboxamide,N,N＇,N＇＇-[(2,4,6- trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl) tris[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1- cyclohexanediyl)]]tris[hexahydro-2-oxo-] |
| CAS号 | 68975-83-7 |
| 其他名称 | 己内酰胺封端的异佛尔酮二异氰酸酯三聚体 Desmodur VP LS 2078 |
| 使用范围 | 金属内壁涂料，聚酯涂料的固化剂 |
| 特定迁移量或最大残留量(mg/kg) | 15.0(SML,以ε-己内酰胺计)；1.0(QM,以异氰酸根计) |
| 备注 | 聚酯涂料所用的多元酸和多元醇单体应符合GB9685以及国家卫生行政部门颁布的食品包装材料用添加剂名单中涂料的要求。 |

附件2

拟批准的1种食品包装材料用树脂新品种

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基丙烯酸与环氧氯丙烷，苯乙烯和4,4＇-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid，2-methyl-，polymer with （chloromethyl）oxirane，ethenylbenzene and 4,4＇-(1-methylethylidene)bis[phenol] |
| CAS号 | 28262-39-7 |
| 其他名称 | 双酚A-表氯醇-甲基丙烯酸-苯乙烯共聚物； 双酚A-环氧氯丙烷-甲基丙烯酸-苯乙烯共聚物 |
| 使用范围 | 涂料 |
| 最大使用量 | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量或最大残留量（mg/kg） | 6.0（2甲基-2丙烯酸：SML）；0.6（双酚：SML）； 1.0（环氧氯丙烷：QM） |
| 特定迁移量或最大残留量 （mg/kg） | —— |
| 备注 |  |

附件3

拟批准的1种扩大使用范围的

食品包装材料用添加剂

| 产品名称 | 中文 | 2,2-二羟甲基丁醇 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2,2-bis（hydroxymethyl）-1-butanol |
| CAS号 | 77-99-6 |
| 其他名称 | 3-羟甲基丙烷； Trimethylolpropane；TMP |
| 拟扩大使用范围 | 塑料、油墨 |
| 最大使用量 | 0.12% |
| 特定迁移量或最大残留量/（mg/kg） | 6.0（SML） |
| 备注 |  |